Instructions pour l’utilisation de l’IPM en LSS4 depuis la salle de contrôle (updated : 07-08-2002).

Remarques importantes:

Le IPM ne peut être utilisée en P2 si le P1 est présent ! Le gain nécessaire pour le P2 est beaucoup plus élevé que pour le P1. Nous n’avons, pour l’instant, pas de variation de gain en fonction du timing. Laisser un gain élevé pendant le P1 risque d’endommager sérieusement le détecteur !

La surveillance sur écran vidéo, pendant le fonctionnement, est fortement conseillée. Ceci permet de se rendre immédiatement compte d’éventuels problèmes afin de pouvoir prendre les dispositions adéquates. En général il faut mettre le plus rapidement possible à zéro les tensions sur le détecteur en quittant le programme « rgas_cmd » par l’option Exit. Si pour une raison ou une autre le programme a été quitté sans passer par Exit, il faut rappeler « rgas_cmd » et sortir de ce programme en passant par Exit.

1-ère étape:

Enclencher les aimants PODH41694 (-29A) et PODH41696 (+100A). Procédure connue des opérateurs de la salle de contrôle.

Les courants peuvent être vérifiés avec : « Start Task/SPS control/Transfer Lines/Transfer Line Measurement ». Ensuite choisir le cycle machine et « SFTPRO CIRCULATING ». Dans l’application sélectionner « Hardware » avec le bouton « Hardware/Beam ». Sélectionner « PC » et « PC digital current ». Dans la liste d’aimants proposés choisir « PODH41694 » et « PODH41696 ». Activer le bouton « Single Measurement » ouvre le Xdataviewer avec les données demandées.

2-ième étape :

Enclencher les cameras :

Nodal programme : ru<631>BTEV

GP : 4

Modif : 2

Which NV : 4

Your choice : 4 (Alim CCD)

Alim CCD : 1 (on)

Your choice : 2 (lamp)

Courant lamps (mA 0-200) : 0

3-ième étape :

Enclencher visualisation sur un écran dans la salle de contrôle:

Video switch : /user/crock/dev/video_switch/video_switch :

VSES -> M16:34 (16: moniteur No 16, 34: IPMH416)

Explications : http://sl-div-bi-pb.web.cern.ch/sl-div-bi-pb/PrivatePBpage/CERN/CERN-SPS/MCRVideoSwitch.txt

Au MCR le canal 16 du video switch correspond au canal 36 sur la TV.

4-ième étape :

Enclencher hautes tensions :

Telnet sur bco40s. Login: bws/******

cd ../RGAS/CMDS

load -d rgas_bkgd

load -d rgas_cmd

rgas_cmd init

rgas_cmd

Point de départ recommandé pour les hautes tensions :

Cathode grid : 1000

Anode grid : 1000

MCP in : 1200

MCP out : 1900

Anode : 8000

Ensuite la tension MCPout doit être ajustée en fonction du signal obtenu. La valeur maximum est de 2350V Au-delà le MCP peut être endommagé !

( Pour future version, ignorer pour l’instant :

« rgas_cmd » est le programme qui permet de contrôler les hautes tensions sur le IPM. Apres avoir lancé la commande, une procédure d’initialisation est mise en marche, les tensions de base (sans gain pour le MCP) sont appliquées à l’IPM et une tache de fond de vérifications de tensions sur l’IPM est lancée.

Ensuite le menu propose trois options :

Status (1) : permet de vérifier les différentes hautes tensions sur le IPM.

New value (2): permet de changer le gain du MCP. La tension maximale permise est de 1200V.

Exit (0): Pour proprement quitter l’instrument il faut impérativement passer par cette option. Elle prend soins de remettre les tensions à zéro et d’arrêter la tache de fond. Si l’on néglige cette étape, il y a un risque de dommage à l’IPM et de mauvais fonctionnement du programme au prochain appel.

Contacter L. Jensen pour d’éventuelles questions sur ce programme.)

Pour rebooter le châssis de contrôle des hautes tensions :   /user/cmdrop/reboot/rc bco40s

5-ième étape :

Lancer le programme de contrôle des camera via le BISCoTO Workbench

Dans « Action Creator » sélectionner :

Instrument : BTVSPS

Location : btv40s

Member : IPM40

Contacter A. Guerrero pour d’éventuelles questions sur ce programme.